## Slide 1: 计算机网络 第二章 数据通信基础
2023年7月

## Slide 2: 概要
数据通信系统
信号和数据编码
多路复用技术
数据交换技术
错误检测编码
小结

## Slide 3: 数据通信系统
数学
物理学
电气工程
数据通信

## Slide 4: 数据通信系统的组成
信源
发送
设备
传输
系统
接收
设备
信宿
源系统
目的系统
信源：产生要发送数据的设备
发送设备：对数据进行编码的设备
传输系统：传输线路或网络
接收设备：将接收的信号变成数据
信宿：目的系统

## Slide 5: 数据通信系统应解决的主要问题
提高传输系统的利用率
接口、编码、同步
交换管理
检错和纠错
流量控制
寻址和路由
恢复
报文格式
网络管理

## Slide 6: 数据通信的主要技术指标
码元速率：每秒传送的码元数，单位波特
数据传输率：每秒传送的信息量，单位比特/秒
误码率：接收的错误码元数在总码元数中占比
误比特率：接收的错误比特数在总比特中占比

## Slide 7: 概要
数据通信系统
信号和数据编码
多路复用技术
数据交换技术
错误检测编码
小结

## Slide 8: 信号和数据编码
计算机网络中传送的信息是0、1的数字化信息
通过编码将数字信息变成电磁或光信号在传输媒体上传输
表示数字信息的信号可是模拟信号也可以是数字信号

## Slide 9: 模拟信号
随时间而连续变化的信号
时间
信号值

## Slide 10: 简单模拟信号
正弦波信号
振幅
时间
周期T
周期T
周期T
数学表达式：x(t)=Asin(2ft+φ)
三个参数：振幅A，频率f，相位φ

## Slide 11: 复杂模拟信号分解
-1
-0.5
0
0.5
1
0
0.5
1
1.5
2
-1
-0.5
0
0.5
1
0
0.5
1
1.5
2
-1
-0.5
0
0.5
1
0
0.5
1
1.5
2
S(t)=sin(2ft)
S(t)=1/3*sin(2(3f)t)
S(t)=sin(2ft)+ 1/3*sin(2(3f)t)
复杂模拟信号可以被分解为多个正弦波的迭加

## Slide 12: 数字信号
比特间隙
1s=8比特间隙，比特率=8bps
1s
振幅
时间
1
1
1
0
0
0
0
0
离散的、值的变化是瞬时发生的信号
比特间隙：发送1比特所用时间
比特率：每秒钟发送的比特数

## Slide 13: 信息编码
编码：信息用信号来表示的方法
信息有模拟信息和数字信息
信号有模拟信号和数字信号
编码的四种方式：
  数字数字
  数字模拟
  模拟数字
  模拟模拟

## Slide 14: 数字—数字编码
数字—数字编码：用数字信号来表示数字信息。
计算机产生的0、1比特序列被转换成一串可以在导线上传输的脉冲电压（有两种电压值）
数字—数字编码常见方案：
  单极性编码
  极化编码
  双极性编码

## Slide 15: 单极性编码
振幅
时间
1
1
1
0
0
0
0
0
电压是单极性，高电平表示1、低电平表示0。
缺点：
  有直流电平，要求带宽高
  无法同步，需依赖附加线。

## Slide 16: 极化编码
编码采用两个电压：正、负电压
  减轻了单极性编码中的直流分量问题
常见极化编码
  非归零编码(Non-Return to Zero，NRZ)
    非归零电平编码
    非归零反相编码
  归零编码(Return to Zero，RZ)
  双相位编码
    曼彻斯特编码
    差分曼彻斯特编码

## Slide 17: 非归零编码
1
1
1
0
0
0
0
0
振幅
时间
时间
非归零电平编码
NRZ-L
非归零反相编码
NRZ-I
下一比特为1，
发生电平翻转
振幅
NRZ-L：信号的电平代表比特
NRZ-I：电平翻转代表1，否则代表0

## Slide 18: 4B/5B编码
解决NRZ-I同步丢失的问题
用5bit的二进制数来表示4bit二进制数，映射方式如右表所示
4位16种组合，5位32种组合
如何从32种组合种选取16种
  每个5比特码组中不含多于3个“0”
  或者5比特码组中包含不少于2个“1”

## Slide 19: 归零编码
1
0
1
0
0
0
1
0
振幅
时间
跳变用于同步
使用3个电平：正电平、负电平和零
在每个比特间隙的中间，信号将归零
正电压到零的跳变代表1，负电压到零的跳变代表0，比特中间的跳变可用于同步

## Slide 20: 双相位编码
信号在每比特间隙的中间发生改变但并不归零，转为相反的一极
每个比特中间的跳变可用于同步
双相位编码两种方式：
  曼彻斯特编码
  差分曼彻斯特编码

## Slide 21: 曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码
曼彻斯特编码(MPE)
  在每个比特间隙中间引入跳变来表示不同的比特和同步信息。
  一个负电平到正电平的跳变代表比特1，一个正电平到负电平的跳变代表比特0
差分曼彻斯特编码(DME)
  比特间隙中间的跳变用于携带同步信息。
  每个比特间隙的开始位置有跳变代表比特0，没有跳变则代表比特1

## Slide 22: MPE &DME
0
1
1
1
0
0
0
0
时间
时间
振幅
0
1
MPE
DME
比特间隙开始时刻发生跳变代表0

## Slide 23: 双极性编码
使用3个电平值：正、负和零
电平0代表比特0，正负电平交替代表比特1
有三种类型
  信号交替反转码(AMI)
  8零替换吗(B8ZS)
  高密度双极性3零编码(HDB3)

## Slide 24: 信号交替反转码
0
1
1
1
0
1
0
0
时间
振幅
0电平代表比特0，
比特1由交替的正负电平代表

## Slide 25: 数字—模拟编码
利用模拟信号表示数字信息的技术
  为什么用模拟信号传递数字信息?
技术：用模拟信号的幅值、频率、相位来代替数字1和0
四种常用编码机制：
  幅移键控(Amplitude Shift Key，ASK)
  频移键控(Frequency Shift Key，FSK)
  相移键控(Phase Shift Key，PSK)
  正交调幅(Quadrature Amplitude Modulation，QAM)

## Slide 26: 正弦波的参数变化
振幅
振幅
振幅
振幅
时间
时间
时间
时间
相位偏移1/4周期
x(t)=Asin(2ft+)
振幅减小一半
频率提高一倍

## Slide 27: 幅移键控
用载波的不同幅度代替数字0，1
  例如：高幅表示0，低幅表示1
振幅
时间
1
0
0
1
调幅收音机AM是ASK的例子
缺点是抗干扰能力差

## Slide 28: 频移键控
用载波的不同频率表示0和1
  例如:高频表示0，低频表示1
振幅
时间
1
0
0
1
调频收音机是FSK的例子
优点是抗干扰能力比ASK好

## Slide 29: 相移键控
调制载波的相位：不同的相位表示0和1。
  例如：相位0标示0，相位180表示1
振幅
时间
1
0
0
1

## Slide 30: PSK
PSK可以用更多的状态表示二进制位，是主要的调制技术
  用0相位代表00，用90 相位表示01，用180 相位代表10，用270 相位表示11
  每种相位的正弦信号可以表示两位二进制信息
振幅
时间
00
11
01
10

## Slide 31: 星座表(相位状态图)
2-PSK
1
0
4-PSK
10
00
01
11
8-PSK
100
000
010
110
001
011
101
111

## Slide 32: 正交调幅
正交调幅：ASK和PSK结合起来的编码方法
振幅
时间
000
110
010
100
001
111
011
101

## Slide 33: 星座表(相位状态图)
两种16相位QAM星座图

## Slide 34: 傅里叶分析
时间
信号值

## Slide 35: 复杂模拟信号分解
-1
-0.5
0
0.5
1
0
0.5
1
1.5
2
-1
-0.5
0
0.5
1
0
0.5
1
1.5
2
-1
-0.5
0
0.5
1
0
0.5
1
1.5
2
S(t)=sin(2ft)
S(t)=1/3*sin(2(3f)t)
S(t)=sin(2ft)+ 1/3*sin(2(3f)t)
复杂模拟信号可以被分解为多个正弦波的迭加

## Slide 36: 奈氏准则
奈奎斯特(Nyquist)推导出了著名的奈氏准则（1924年）
奈氏准则：无噪声(理论状态)情况下波特率B与信道带宽W的关系：
B = 2×W (Baud)

## Slide 37: 比特率与波特率的关系
S = B×log2N （ N：码元状态数）
= 2×W×log2N
例如：
  两相调制(单个调制状态对应1个二进制位)
  比特率=波特率；
  四相调制(单个调制状态对应2个二进制位)
  比特率=2*波特率
  八相调制(单个调制状态对应3个二进制位)
  比特率=3*波特率

## Slide 38: 比特率、波特率、码元状态的关系
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
11
00
10
01
11
00
10
01
11
00
10
01
11
00
10
01
1byte
2bytes
4bytes
时间
时间
时间
振幅
振幅
振幅
0
0
0
+5
+5
+5
+2
-2
-5

## Slide 39: 香农(Shannon)定理
信道总是要受到噪声的干扰
信噪比(S/N)：单位分贝(dB)
信噪比=10×log10(S/N) (dB)
香农定理：噪声环境中有限带宽介质信道的最大传输速率C与信道带宽和信号噪声功率比之间的关系。
C=W×log2(1＋S/N) (bps)
  W：信道带宽
  S：平均信号功率
  N：平均噪声功率

## Slide 40: 概要
数据通信系统
信号和数据编码
多路复用技术
数据交换技术
错误检测编码
小结

## Slide 41: 多路复用技术
复用器
复用器
多路复用(multiplexing)
  利用一条链路同时传输多路信号
  可以最大限度地利用系统所具有的传输能力

## Slide 42: 几种多路复用技术
频分多路复用技术(FDM)
时分多路复用技术(TDM)
  同步时分多路复用
  异步时分多路复用
波分多路复用技术(WDM)
码分多路复用技术(CDM)

## Slide 43: FDM
FDM (Frequency-Division Multiplexing)
  通过分割线路的带宽来实现，适用于模拟信号。
用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源
  “带宽”是频率带宽，不是数据的发送速率

## Slide 44: FDM
频率
时间
信道5
信道4
信道3
信道2
信道1
警戒频带

## Slide 45: TDM
频率
时间
B
C
D
A
A 在 TDM 帧中
的位置不变
TDM 帧
…
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
通过分割时间片来划分信道
每个时间片由一个复用信号占用
适用于数字信号。

## Slide 46: TDM
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现
  周期：TDM帧的长度
所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度
TDM两种实现方式
  同步时分多路复用
  异步时分多路复用

## Slide 47: 同步TDM
复
用
器
解
复
用
器
D
C
B
A
AAAA
1
BBBB
2
CCCC
3
DDDD
4
AAAA
1
BBBB
2
CCCC
3
DDDD
4
D
C
B
A
D
C
B
A

## Slide 48: 同步TDM
可能浪费资源
1
2
3
4
a
a
b
b
c
d
b
c
a
t
t
t
t
t
4 个时分复用帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
c
d
#2
#3
#4
用户

## Slide 49: 异步TDM
复
用
器
解
复
用
器
D4
D4
AA
1
BB
2
C
3
DDD
4
AA
1
BB
2
C
3
DDD
4
B2
A1
D4
C3
B2
A1
又称统计复用(STDM)
每帧的时间片数小于输入设备数量

## Slide 50: 异步TDM
用户
1
2
3
4
a
b
c
d
t
t
t
t
t
3 个 STDM 帧
#3
④
③
②
①
a
c
b
a
b
b
c
a
c
d
#2
#1

## Slide 51: 同步TDM vs 异步TDM
同步时分多路复用的帧是固定大小的
  控制简单，实时性好。信道效率差。
异步时分多路复用能提高系统的利用率，但需要一些额外的代价：
  信息单元需附带地址信息
  复用器必须有一定的存储容量
  节点必须有管理队列的能力

## Slide 52: 波分多路复用
WDM (Wavelength Division Multiplexing)
光的频分复用
利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术。
它在一定的带宽上将输入的光信号调制到特定的频率上，然后将调制后的信号复用到一根光纤上。

## Slide 53: 密集波分复用(DWDM)
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gb/s
1310 nm
20 Gb/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
120 km
光调制器
光解调器

## Slide 54: 码分多路复用
CDM (Code-Division Multiplexing)
  又称码分多址复用CDMA (Code Division Multiple Access)
复用时根据码型结构的不同来实现信号分割的多路复用
各个用户不是靠频率或时隙来区分，而是码型来区分
用户使用同一频率，占用相同的带宽

## Slide 55: 码分复用
码片：每个比特时间被再细分成m个更短的时间间隔，更短的时间间隔称之为码片
码片序列：每个站点分配一个m位码
  例：站点A (0 0 0 1 1 0 1 1)
    发送比特1，站点就发送其码片序列
    发送比特0，站点就发送其码片序列的反码
双极型表示：0 -1，1+1，0无信号
  A的码片序列为(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
  其反码为(+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1)

## Slide 56: 正交
正交性可以表示为：
可以得到：

## Slide 57: 码分复用示例
站 | 双极型码片序列 |  |  |  |  |  |  |  | 发送比特序列 |  |  |  |  | 
A | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1
B | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
C | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0
D | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | - | - | - | - | 1 | 1
S1 | C
S2 | B+C
S3 | A+B
S4 | A+B+C
S5 | A+B+C+D
S6 | A+B+C+D
S1C | (C)C=1
S2C | (B+C)C=1
S3C | (A+B)C=0
S4C | (A+B+C)C=1
S5C | (A+B+C+D)C=1
S6C | (A+B+C+D)C=-1
时刻1
时刻2
时刻3
时刻4
时刻5
时刻6

## Slide 58: 三种复用方式对比
信道4
信道3
信道2
信道1
频率
时间
B
C
D
A
频率
时间
频率
时间
码
TDM
FDM
CDM

## Slide 59: 概要
数据通信系统
信号和数据编码
多路复用技术
数据交换技术
错误检测编码
小结

## Slide 60: 数据交换技术
当存在多个通信设备时，如何使每两个设备之间能够通信？
交换技术：
  没有物理链路直接连接的两个或多个设备之间能够通信的技术

## Slide 61: 交换技术
交换方式有三种
  ①电路交换(Circuit Switch)
  ②分组交换(Packet Switch)
  ③报文交换(Message Switch)
其它交换技术
  ATM交换（信元交换）
  帧中继

## Slide 62: 电路交换
电路交换是在两个设备之间创建一条临时的物理连接。
可以把电路交换机看作是一个多路开关。
A
B
C
1
2
3
D
E
F
G

## Slide 63: 电路交换的特点
在通信开始之前，要在两个通信设备之间建立起一条完全被通信双方所占用的物理通路。
电路交换过程包括以下三个步骤：
  ①电路建立
  ②数据传输
  ③电路拆除

## Slide 64: 报文交换
报文交换又称为存储转发
基本原理
  在报文的传输过程中，由网络的中间节点将报文暂时存储起来，检查它的正确性和完整性，然后再发往下一个节点。
缺点
  在报文交换中，整个报文是作为一个整体来处理，由于报文较长，报文传输的延迟很大。
报文交换技术已被淘汰。

## Slide 65: 分组交换
较长的报文被分为较短的数据单元
每个数据单元被加上一些通信控制信息等内容，形成一个信息包(packet)
通信时以包为单位发送、存储和转发
包长度一般比报文短得多
  可以在中间站点的主存队列中存储
  只要包到达后就可以转发，而不必等待很长的报文全部到达
  缩短了信息传输过程中的延迟时间

## Slide 66: 分组交换与电路交换的比较
共享传输链路，提高使用效率
有流量和拥塞控制，不会发生阻塞，但会使延迟增大
可工作于广播和多播的方式
具有提供多种通信设备互连

## Slide 67: 分组交换两种类型
数据报
  在传输中每个包都将独立于其他包进行处理
  任何一条链路可以同时为多对设备之间的通信服务
  一次传输的数据报可能不是次序地到达目的地
  重新排序的任务由传输层来完成
虚电路
  属于同一次通信的所有包之间的关系得以维持。路径是在数据传输的开始之前就被选定。
  与电路交换的区别：
    虚电路所使用的电路可以同时为多个设备提供通信服务
    电路交换所使用的电路是独占的

## Slide 68: 数据报
A
C
F
D
B
E
3
4
2
1
1
2
1
2
1
2
3
4
4
3
1
2
3
4
B
A
F
E
C
D

## Slide 69: 数据报
A
C
F
D
B
E
1
3
2
1
1
3
1
2
1
3
2
2
1
2
1
2
3
B
A
D
C
1
2
一条链路可同时为多个设备服务

## Slide 70: 虚电路
H2
H1
H3
H5
H4
B
D
E
C
A
VC1
VC2

## Slide 71: 两种虚电路交换
交换虚电路(SVC)
  每条虚电路在需要的时候被创建，而且仅仅在这次通信交换的过程中存在。
永久虚电路(PVC)
  类似于租用线路，两个用户之间存在一条相同的虚电路
  该电路是专门提供给特定用户的，这条虚电路总是建立好的。

## Slide 72: 虚电路交换优点
仅在建立虚电路时需要目的地址
进行数据传送时， 每个包不需要携带完整的目的地址，而仅需要一个虚电路的号码标志
减少了包的控制信息，从而减少了额外开销

## Slide 73: 三种交换方式的对比
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
连接建立
数据传送
数据
P2
P1
连接释放
数据传送
的特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储
转发
存储
转发
存储
转发
存储
转发

## Slide 74: 概要
数据通信系统
信号和数据编码
多路复用技术
数据交换技术
错误检测编码
小结

## Slide 75: 错误检测和控制
三种错误类型：
  单比特错误
  多比特错误
  突发错误
检错码：给发送信息加上冗余位，使其具备检错功能。
纠错码：能纠正错误的冗余码。
编码效率：数据信息在整个发送信息的比重。

## Slide 76: 奇偶校验码
奇偶校验(Parity checking)：计算数据单元中1的个数
偶校验：设m位数据单元b1b2b3bm，则：
r= b1b2 b3bm
奇校验：设m位数据单元b1b2b3bm，则：
r= b1b2b3bm1
发送数据时，连同校验位r一起发送。接收方根据结果，判断是否发生差错。

## Slide 77: 奇偶校验
1
1100111
1
1011101
0
0111001
1
0101001
数据传输方向
1100111
1011101
0111001
0101001
0101010
数据传输方向
1100111
1011101
0111001
0101001
数据传输方向
垂直(纵向) 偶校验
水平(横向)偶校验

## Slide 78: 奇偶校验
1100111
1011101
0111001
0101001
1
1100111
1
1011101
0
0111001
1
0101001
10101010
1
1100111
1
1011101
0
0110001
1
0101001
10101010
数据传输方向
数据传输方向
水平垂直(纵横)偶校验

## Slide 79: 检错能力
垂直偶校验 | 数据单元内单比特错误 多比特/突发错误：奇数个比特错误
水平偶校验 | 数据块内各数据单元同一位上奇数个错误 单个数据单元内的突发错误
纵横偶校验 | 除了数据块中偶数个数据单元中偶数个相同位发生错误不能检测，其它错误都能检测。

## Slide 80: 循环冗余校验码CRC
通信双方约定一个生成多项式G(x)，最高阶为m；
  例：G(x)=x4+x3+1=11001，即m=4
设待发送的信息为U(x)；
  例：1101011
用xmU(x) 除以G(x)得m位余数R(x)，即在U(x)后面添m个零后除以G(x)。
将R(x)放在U(x)之后得循环校验码。

## Slide 81: CRC
接收方用收到的数据除以生成多项式G(x)，
  结果为0：传输没有错误
  结果不为0：传输产生错误
除法的规则是：
  没有借位
  模2法则
  (1-1=0；1-0=1；0-0=0；0-1=1)

## Slide 82: 例1
U(x)=1101011，G(x)= x4+x3+1=11001
最后发送的数据是：11010111010
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1
1 0 1 0
生成多项式G(x)
添加4个0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 0
1 1 0 0 1
0 1 1 1 0
0 0 0 0 0
1 1 1 0 0
1 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
余数R(x)

## Slide 83: 例2
U(x)=10010110，G(x)= x5+x2+x=100110
最后发送的数据是：1001011000010
1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0
0 0 0 1 0
生成多项式G(x)
余数R(x)
添加5个0

## Slide 84: 检错能力
选择合适的G(x)，其最高阶次为r，能检出：
  所有奇数位的突发性错误
  所有长度小于r的突发性错误
  以(2r-1-1)/2r-1概率检测长度为r+1的突发性错误
  以(2r-1)/2r概率检测长度大于r+1的突发性错误
例CRC-32：
  x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1
以99.999 999 98%的准确率检测出所有长度大于33的突发性错误

## Slide 85: 校验和
发送方：
  将要发送的整个数据单元分成大小都为n（一般为16）比特的若干段
  将这些分段采用反码加法算法加在一起，得到一个n比特长的结果
  该结果取反后得到一个n比特长的检查和
  将检查和当作冗余位加在原始数据单元的末尾，随原始数据单元一起发送给接收方
接收方：
  按照发送方的方法将整个数据块分成大小为n的若干段，其中最后一段为检查和
  将这些分段采用反码加法算法加在一起，得到一个n比特长的结果
  如果结果为n个1，则传输正确，反之，则是错误的

## Slide 86: 数据单元的校验和
发送方
接收方
1 1000100
1100111
+ 1011101
1000101
+ 0111001
1111110
+ 0101001
1 0100111
1
0101000
取反
1010111
1
校验和
第四段
第三段
第二段
第一段
+ 1010111
1
1 1000100
1100111
+ 1011101
1000101
+ 0111001
1111110
+ 0101001
1 0100111
1
0101000
1111111
第二段
第一段
第四段
第三段
校验和
结果为全1
无差错
0101001
0111001
1011101
1100111
1100111
1010111
0101001
0111001
1011101
1100111
1010111
0101001
0111001
1011101

## Slide 87: 概要
数据通信系统
信号和数据编码
多路复用技术
数据交换技术
错误检测编码
小结

## Slide 88: 本章小结（1）
计算机网络是一个由五部分组成的数据通信网络
对于0、1的比特序列需要转化成物理信号传输
数字—数字编码：三大类
  单极性编码、极化编码、双极性编码
数字--模拟编码：三要素
  振幅、频率、相位
奈氏定理
  有限带宽无噪声信道的极限波特率
香农定理
  信道信息传送速率的上限（比特每秒）和信道信噪比及带宽的关系

## Slide 89: 本章小结（2）
信号传输的多路复用技术
  频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用和码分多路复用
信号传输的差错控制机制
  按照一定的规则给数据码加上冗余码
  将数据码和冗余码一起发送出去
  在接收端按相应的规则检查数据码和冗余码之间的关系
网络传输常用的控制差错方法：检错码
  奇偶校验码
  循环冗余校验码
  检查和